Ion Air Gun™ Ergonomicky řešený IAG je lehký a vysoce efektivní. Co je Ion Air Gun? EXAIR Ion Air Gun kombinuje dodávku velkého proudu vzduchu s eliminací statické elektřiny. To je ideální při použití eliminace statické elektřiny a očištění prachem kontaminovaných ploch a částí při balení, obrábění, barvení a tisku. Ion Air Gun čistí a zároveň neutralizuje statickou elektřinu do vzdálenosti až 4,6 m (15 feet). Proč Ion Air Gun? Ion Air Gun zesiluje proud vzduchu v poměru 5:1, minimalizuje spotřebu stlačeného vzduchu a max. zesiluje proud ionizačního vzduchu. Prakticky řešené držadlo umožňuje dlouho pracovat s IAG bez únavy. Ion Air Gun je tichý, lehký a snadno ovladatelný. Stíněný 3 m (10 foot) dlouhý kabel je velmi ohebný a navržený pro průmyslové použití. Model 7293 Ion Air Gun neutralizuje a čistí plastické nádoby před etiketováním.

Aplikace Výhody Eliminuje stat. náboj v práškových lakovnách Robustní, lehký, snadné užívání Model 7293 Ion Air Gun čistí plastové díly před balením. Čistí a neutralizuje části po celém povrchu Rapidně snižuje stat. elektřinu Výroba optických přístrojů Nízká spotřeba stl. vzduchu Čistí formy Tichý Laboratorní zpracování fotografií Efektivní do 4,6 m (15') Čištění optických čoček Bez pohyblivých částí-bezúdržbový Výroba nábytku Silný výkon a proud vzduchu Čistí obaly Používá stlačený vzduch běžné kvality Neutralizuje kontejnery Ochrana proti úrazu el. proudem, není radioaktivní

| Výkonnost |
| --- |
| Tlak Spotřeba stlačeného vzduchu Hlučnost Eliminace el. náboje 5kV* PSIG BAR SCFM SLPM dBA SECONDS 20 1.4 7.4 209 67 0.45 40 2.8 11.5 325 74 0.33 60 4.1 15.8 447 79 0.24 80 5.5 22 622 82 0.18 100 6.9 24 679 85 0.18 * 6" (152mm) from target | 80% dodávaného vzduchu je přisáváno z okolí a tím se minimalizuje spotřeba stlačeného vzduchu Ion Air Gun. |
| Jak Ion Air Gun pracuje Ion Air Gun kombinuje dodávku velkého proudu vzduchu s eliminací statické elektřiny. Malý proud stlačeného vzduchu vstupuje do komory (1), kde se zesílí proud vzduchu a vystupuje hrdlem (2). Na výstupu z IAG produkuje ionizační tyč (3) kladné a záporné ionty, které jsou pohlceny proudem (4) a transportovány na povrch ofukovaného dílu. Současně je ofukovaný díl i očištěn. Tlakový regulátor zajišťuje optimální průtok vzduchu a filtr vyčistí stlačený vzduch od oleje a mechanických nečistot. |
| Modely |  |
| Model # Popis 7193 Ion Air Gun včetně 3 m (10') dlouhého stíněného kabelu* 7293 Ion Air Gun a el. zdroj 7493 Sada Ion Air Gun Kit včetně IAG, el. zdroje Model 7901, filtru, tlakového regulátoru a propojovací sady * Pro jinou délku kabelu kontaktujte distributora. |
| Příslušenství |
| Model # Popis 7901 El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 2 výstupy 7907 El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 2 výstupy 7940 El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 4 výstupy 7941 El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 4 výstupy 7905 Měřič statické elektřiny 9001 Cyklónový odlučovač s odvaděčem kondenzátu 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9005 Olejový filtr 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM) 9008 Tlakový regulátor s manometrem ¼ NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) |

| EXAIR el. zdroj Model 7901 nebo 7907 s výkonem 5 kV. Pro výkon 5 kV a el. proud 5 mA (max.) se používají zdroje Model 7901 (115V) nebo 7907 (230V). El. zdroje jsou certifikovány dle bezpečnostních standardů UL pro U.S. a Kanadu. |  |
| --- | --- |