|  | Standard Ion Air Knife™ Proud ionizovaného vzduchu je efektivní způsob pro eliminaci statické elektřiny a čištění částí a materiálu! |
| --- | --- |

| Co jeStandard Ion Air Knife? EXAIR Standard Ion Air Knife je vysoce efektivní způsob pro eliminaci staické elektřiny. Standard Ion Air Knife eliminuje statický el. náboj na plastových plochách a částech, tkaninách, fóliích a dalších problematických materiálech, kde vznikají trhlinky, nebo hrozí el. výboj, či zaseknutí. Proud vzduchu ze Standard Air Knife přenáší kladné a záporné ionty produkované ionizační tyčí na příslušnou plochu, či část. Super Ion Air Knife zesiluje proud vzduchu v poměru 40:1 a Standard Ion Air Knife v poměru 30:1 a zajišťuje tak vysoce efektivní čištění a statickou eliminace objemným proudem vzduchu. The Standard Ion Air Knife je el. napájený, uzemněný a nemá pohyblivé části. Proč Standard Ion Air Knife? Pokud není pro zvolenou aplikaci problém ofuku stlačeným vzduchem a hlučnost, potom je SIAK díky úspoře stlačeného vzduchu vhodným řešením (podrobnosti o spotřebě a hlučnosti Super Air Knife and Standard Air Knife jsou uvedené v příslušných kapitolách tohoto katalogu) Stlačený vzduch je přiveden na každý konec Standard Ion Air Knife. V případě potřeby eliminace ve velké délce, je možné dva nože spojit dohromady. Toto je možné provést propojkou a potrubní spojkou o délce 51 mm (2"). Speciální ionizační tyč Ionizing Bar o délce 3,05 m (120") je určena právě pro tyto prodloužené (multi) aplikace. Model 7218 18" (457mm) Standard Ion Air Knife System eliminuje a čistí plastové díly jako prevenci proti el. výboji. Model 7103 3" (76mm) Standard Ion Air Knife odstraňuje prach z hard-disku počítače před montáží. |
| --- |
| Aplikace | Výhody |
|  | Tkaninové čištění |  | Snižuje spotřebu stl. vzduchu |
|  | Formovací a lisovací technologie |  | Zesiluje proud vzduchu v poměru |
|  | Řezání a střihání fólií a papíru |  | Nízká hlučnost |
|  | Čištění částí |  | Efektivní do vzdálenosti 6,1 m (20 feet) |
|  | Práškové lakovny |  | Ochrana proti úrazu el.proudem, není radioaktivní |
|  | Smršťovací fólie a obaly |  | Kompaktní, robustní, jednoduchá instalace |
|  | Čištění obalů |  | Neomezená pracovní délka |
|  | Otevřené jímky a plnící operace |  | Bezúdržbovost |
|  | Tiskařské vybavení |  | Variabilita proudu a výkonnosti |
| Model 7212 12" (305mm) Standard Ion Air Knife System čistí kovové rámy před nátěrem. |

| Parametry |
| --- |
| Tlak Spotřeba stlačeného vzduchu* Hlučnost Eliminace el. náboje 5kV** PSIG BAR SCFM SLPM dBA SECONDS 5 0.3 6 170 66 0.55 10 0.7 8 227 68 0.40 20 1.4 16 453 69 0.25 40 2.8 24 679 78 0.20 60 4.1 32 906 84 0.18 80 5.5 41 1160 87 0.18 100 6.9 49 1387 90 0.18 * při délce 305mm ** 6" (152mm) vzdálenost od středu |
| Universal Air Knife Mounting System-montážní systém Nový montážní systém Model 9060 Universal Air Knife Mounting System se používá pro bezpečné a variabilní upevnění jakéhokoliv EXAIR Air Knive (Super Air Knife, Standard Air Knife a Full-Flow Air Knife). Universal Air Knife Mounting System má pevnou konstrukci z nerezové oceli a je vhodný pro různé průmyslové aplikace. Klikněte zde pro více informací o Universal Air Knife Mounting System. |  |
| Electronic Flow Control EXAIR EFC je nově vyvinutý řídící a kontrolní systém, který dramaticky redukuje náklady na výrobu stlačeného vzduchu a to minimalizací spotřeby stlačeného vzduchu pro ofuk, čištění, chlazení a dopravu ionizačních částic. EFC automaticky otevře přívod stlačeného vzduchu pouze v případě, že je přítomný ofukovaný díl. EFC je vybavený fotoelektrickým senzor a časovačem. Klikněte zde pro více informací. |  |
| Modely |  |
| Standard Ion Air Knife Model # Popis 7103 3" (76mm) Standard Ion Air Knife 7106 6" (152mm) Standard Ion Air Knife 7112 12" (305mm) Standard Ion Air Knife 7118 18" (457mm) Standard Ion Air Knife 7124 24" (610mm) Standard Ion Air Knife 7130 30" (762mm) Standard Ion Air Knife 7136 36" (914mm) Standard Ion Air Knife 7142 42" (1067mm) Standard Ion Air Knife 7148 48" (1219mm) Standard Ion Air Knife Standard Ion Air Knife sestává z nože Standard Air Knife a ionizační tyče Ionizing Bar. |
| Příslušenství Model # Description 9060 Universal Air Knife Mounting System 7003 3" (76mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7006 6" (152mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7012 12" (305mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7018 18" (457mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7024 24" (610mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7030 30" (762mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7036 36" (914mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7042 42" (1067mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7048 48" (1219mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK) 7901 El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 2 výstupy 7907 El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 2 výstupy 7940 El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 4 výstupy 7941 El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 4 výstupy 7902 Stíněný el. kabel délky 1,52 m (5') 7905 Měřič statické elektřiny 9001 Cyklónový odlučovač 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9032 Cyklónový odlučovač 1/2 NPT, 90 SCFM 9002 Cyklónový odlučovač 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9005 Olejový filtr 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM) 9006 Olejový filtr 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM) 9008 Tlakový regulátor s manometrem 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) 9033 Tlakový regulátor s manometrem 1/2 NPT, 100 SCFM 9009 Tlakový regulátor s manometrem 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9020 Solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9021 Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9034 Střední solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9035 Střední solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9036 Velký solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) 9037 Velký solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) |

| EXAIR el. zdroj Model 7901 nebo 7907 s výkonem 5 kV. El. zdroj je vybaven el. napájecím kabelem o délce 1,8 m (6'), vypínačem s kontrolkou a 2 vysokonapěťovými výstupy. (K dodání jsou také el. zdroje Model 7940 nebo Model 7941 s 4 výstupy). |  |
| --- | --- |