| Trysky s vysokým průtokem (Model 6010 High Flow Air Jet) Poskytují maximální proud při rozumné spotřebě vzduchu. Nejlepší řešení pro lehké ofuky a chlazení součástí. Sady vymezovacích podložek: Podložky mohou být použity pro změnu mezer u trysky Model 6010 High Flow Air Jet. Vyměnou podložky se změní spotřeba vzduchu, průtok, síla, proud a vakuum. Pro objednání: sada Model 6311 Air Jet Shim Set. |  |  |
| --- | --- | --- |

Tryska s velkým průtokem (High Flow Air Jet) Model 6010 - 1/8 NPT vnitřní Materiál: Mosaz Výkon Tvar proudu (Airflow Pattern) Spotřeba vzduchu Síla* Hladina hluku SCFM SLPM Ounces Grams dBA 11 311 7 200 78 **Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar Sada vymezovacích podložek Model 6311 (Air Jet Shim Set) pro trysky s vysokým průtokem (High Flow Air Jet – na obr.) obsahuje 0.009" (0.23mm) silnou podložku. Podlžka 0.006" (0.15mm) se instaluje do trysek Model 6010 Air Jet.