| Cold Gun Aircoolant System™ Systém odstraňující olejové páry při obráběcích operacích čistým a studeným proudem vzduchu! Co je Cold Gun Aircoolant System? Nové řešení starého problému – teplo vznikající při suchých obráběcích operacích snižuje životnost obráběcích nástrojů. The Cold Gun Aircoolant System produkuje proud čistého, studeného vzduchu o 28°C (50°F) chladnějšího, než je teplota vstupního stlačeného vzduchu. Proces je tichý ( 70 dBA ) a zařízení nemá pohyblivé části. Tím se podstatně prodlouží životnost obráběcích nástrojů a zvýší produktivita obráběcích procesů. Je možné zcela odstranit používání chladících kapalin. Cold Gun je také alternativa za drahé chladící rozprašovací systémy. Tím se eliminují náklady spojené s nákupem a skladováním řezných chladících kapalin. Také odpadají zdravotní problémy pracovníků kvůli výparům z chladiv a snižuje se riziko úrazu uklouznutím po kluzké podlaze, kontaminované řeznými kapalinami v obráběcích dílnách. EXAIR Cold Gun není regulovatelný během používání. Chladící výkon a teplota studeného proudu jsou pevně nastavené z výroby pro optimální účinnost zařízení. Model 5215 Cold Gun chladí ručně držené části při broušení. Aplikace Výhody Ostření nástrojů Zvyšuje produktivitu procesů Model 5315 Cold Gun chladí karbidový nástroj při řezání dvou kanálků na CNC stroji, prodlužuje tím životnost nástroje o 50%. Vrtání & řezání a broušení Prevence proti přehřátí a spálení Frézování Prodlužuje životnost nástrojů-omezuje lámavost Soustružení Zlepšuje kvalitu Mletí a drcení Tichý (nyní pouze 70 dBA!) Natírání a broušení ploch Upravované části jsou suché Řezání závitů Žádné pohyblivé části-bezúdržbový Okružné broušení Nízké náklady-žádné chladivo a el. energie Pásové pily Kompaktní, lehký, přenosný Plastikářské zpracování Snižuje tepelné namáhání kladek a ozubených kol Prevence proti prasklinám a trhlinám v kovovém a plastovém materiálu Aplikace |
| --- |
| Model 5215 Cold Gun System Model 5215 Cold Gun System Broušení nástrojů Frézování & Vrtání Proud studeného vzduchu eliminuje praskání ocelových a karbidových břitů a nástrojů během ostřících a brusných operací. Výsledkem chlazení vzduchem je podstatné prodloužení životnosti obráběcích nástrojů. Kotoučové řezné nástroje do průměru až 460mm je výhodné chladit zařízením Cold Gun. Odstranění tepla proudem studeného vzduchu prodlužuje životnost nástrojů, umožňuje zvýšit obráběcí rychlosti a posuvy a zpřesňuje operace. Model 5315 Cold Gun System Model 5230 High Power Cold Gun System Chlazení válců Laserové řezání Chlazení válců proudem studeného vzduchu o teplotě -7°C (20°F) se používá při válcování, kování a tažení materiálu a kovových ploch. Studený vzduch chladí částí při řezání laserem. High Power Cold Gun má dvojnásobný chladící výkon než standardní Cold Gun, ochladí části v kratším čase. |
| Jak Cold Gun pracuje |
| Výstup horkého vzduchu | Přívod stlačeného vzduchu | Magnetická základna |
|  | Studený vzduch |  |
| Standardní Cold Gun a High Power Cold Gun zahrnují vortexovou trubici, kde se z přívodu stlačeného vzduchu vytvoří dva tlakové proudy vzduchu, jeden horky a druhý studený. (Kompletní informace o principu vortexových trubic jsou uvedeny v kapitole "Vortex Tubes and Spot Cooling Products" těchto www stránek). Horký vzduch z Cold Gun vychází z trubice výstupním otvorem horkého vzduchu. Studený vzduch vychází z druhé strany trubice a je přiveden do místa chlazení flexibilní hadicí. Jednoduchá montáž je možná díky magnetické základně, která se připevní na kovový rám stroje. |
| Specifikace |
| Tlak stlačeného vzduchu Spotřeba stlačeného vzduchu Hlučnost Model # PSIG BAR SCFM SLPM dBA Cold Gun 5215, 5315 100 6.9 15 425 70 High Power Cold Gun 5230, 5330 100 6.9 30 850 82 |
| Rozměry |
| Regulace studeného vzduchu |
| EXAIR Cold Gun má pevně nastavený chladící výkon a teplotu proudu studeného vzduchu po napojení na zdroj filtrovaného stlačeného vzduchu. Regulace je možná pouze uzavíráním a otevíráním přívodu stlačeného vzduchu. Pro tuto regulaci je určen ručně ovládaný uzavírací ventil model 9012. V případě montáže Cold Gun dovnitř stroje, tak je vhodné použít solenoidový ventil model 9020, který se připojí k el. vypínači stroje. Tato metoda je ideální pro ruční brusky a při broušení vrtáků a dalších nástrojů. |
| Přívod stlačeného vzduchu |
| Cold Gun je konstruovaný pro připojení na síť stlačeného vzduchu o přetlaku 5,5-6,9 bar (80-100 PSIG). Průtok a teplota proudu vzduchu se snižují, když je na přívodu nižší tlak stlačeného vzduchu. Pro napájení Cold Gun se používá čistý a filtrovaný stlačený vzduch. Cyklónový odlučovač nebo olejový filtr by měl být instalován před každý Cold Gun System. |
| Výběr správného modelu Cold Gun Aircoolant Systems je dodáván s jednoduchou nebo dvojitou flexibilní hadicí pro přívod studeného vzduchu přímo do místa ochlazení. Jednoduchá hadice Single Point Hose Kit (dodávaná s modelem 5215 Cold Gun a modelem 5320 High Power Cold Gun) je vhodná pro aplikace, kde je potřeba koncentrovat proud studeného vzduchu do jednoho místa, jako jsou vrtací a řezací operace. Dvojitá hadice Dual Point Hose Kit (dodávaná s modelem 5315 Cold Gun a modelem 5330 High Power Cold Gun) je výhodná pro aplikace, kde se chladí větší plochy, jako jsou např. tvářecí válce atd. Cold Gun System s jednoduchou hadicií může být jednoduše změněn na dvojitý systém a to přikoupením modelu 5902 Dual Point Hose Kit. |

Potřebujete více chladit?

Nový EXAIR High Power Cold Gun produkuje dvojnásobné množství chladícího vzduchu s dvojnásobným chladícím výkonem než standardní Cold Gun. Produkuje proud studeného vzduchu o teplotě o 28 °C (50°F) nižší, než je teplota přívodního stlačeného vzduchu. Dodávány jsou dva systémy: Model 5230 High Power Cold Gun s jednoduchou hadicí a model 5330 High Power Cold Gun s dvojitou hadicí.

| Modely |  |
| --- | --- |
| Model # Popis 5215 Cold Gun System (jeden výstup studeného vzduchu) zahrnuje Model 5015 Cold Gun (15 SCFM/425 SLPM), jednoduchou hadici Single Point Hose Kit, 3/8" (10mm) hubici Cone Nozzle, 1-1/4" (32mm) nástavec Fan Nozzle, a cyklónový odlučovač s ručním odpouštěním kondenzátu Manual Drain Filter Separator. 5230 High Power Cold Gun System (jeden výstup studeného vzduchu) zahrnuje Model 5030 Cold Gun (30 SCFM/850 SLPM), jednoduchou hadici Single Point Hose Kit, 3/8" (10mm) hubici Cone Nozzle, 1-1/4" (32mm) nástavec Fan Nozzle, a cyklónový odlučovač s automatickým odvaděčem kondenzátu Automatic Drain Filter Separator. 5315 Cold Gun System (dva chladící výstupy) zahrnuje Model 5015 Cold Gun (15 SCFM/425 SLPM), dvojitou hadici Dual Point Hose Kit, 2 1/4" (6mm) hubice Cone Nozzles, 2 1" (25mm) nástavce Fan Nozzles, a cyklónový odlučovač s ručním odvodem kondenzátu Manual Drain Filter Separator. 5330 High Power Cold Gun System (dva chladící výstupy) zahrnuje Model 5030 Cold Gun (30 SCFM/850 SLPM), dvojitou hadici Dual Point Hose Kit, 2 1/4" (6mm) hubice Cone Nozzles, 2 1" (25mm) nástavce Fan Nozzles, a cyklónový odlučovač s automatickým odvaděčem kondenzátu Automatic Drain Filter Separator. |
| Model 5215 Cold Gun System (jeden chladící výstup) (15 SCFM/425 SLPM) Model 5315 Cold Gun System (dva chladící výstupy) (15 SCFM/425 SLPM) zahrnuje Cold Gun,jednoduchou hadici Single Point Hose Kit, 3/8" (10mm) hubici Cone Nozzle, 1-1/4" (32mm) nástavec Fan Nozzle, a cylónový odlučovač s ručním odvodem kondenzátu Manual Drain Filter Separator. zahrnuje Cold Gun, dvojitou hadici Dual Point Hose Kit, 2 1/4" (6mm) hubice Cone Nozzles, 2 1" (25mm) nástavce Fan Nozzles, a cyklónový odlučovač kondenzátu s ručním odvodem kondenzátu Manual Drain Filter Separator. Model 5230 High Power Cold Gun System (jeden chladící výstup) (30 SCFM/850 SLPM) Model 5330 High Power Cold Gun System (dva chladící výstupy) (30 SCFM/850 SLPM) zahrnuje High Power Cold Gun, jednoduchou hadici Single Point Hose Kit, 3/8" (10mm) hubiciCone Nozzle, 1-1/4" (32mm) nástavec Fan Nozzle, a cyklónový odlučovač s automatickým odvaděčem kondenzátu Automatic Drain Filter Separator. zahrnuje High Power Cold Gun, dvojitou hadici Dual Point Hose Kit, 2 1/4" (6mm) hubice Cone Nozzles, 2 1" (25mm) nástavce Fan Nozzles, a cyklónový odlučovač s automatickým odvaděčem kondenzátu Automatic Drain Filter Separator. Instalace a návody na použití a údržbu Cold Gun These files are in the Adobe .PDF format. The viewer is free and is available at www.adobe.com. Příklady užití Case History 170 |