Full-Flow Air Knife™ Levné řešení poskytující vzduchovou clonu pro ofuk, čištění a chlazení. Co je to “Full-Flow Air Knife”? Full-Flow Air Knife od firmy ExAir je efektivní možnost pro čištění, sušení nebo chlazení částí, pásů nebo dopravníků. Využívá tzv. “Coanda” efektu pro stržení velkého objemu okolního vzduchu, vytváří velký průtok a velkou rychlost vzduchové clony. Plný průtok je podél celé délky nože. 12" (305mm) Full-Flow Air Knife měří 12" (305mm). Vstup stlačeného vzduchu je na zadní straně na obou koncích. Spotřeba Full-Flow Air Knife s .002" (.05mm) vymezovací podložkoualled Vstupní tlak Spotřeba vzduchu na 1” délky (25mm) Rychlost ve vzdálenosti 6" (152mm) Úroveň zvuku v 3' (914mm) Síla na palec (2.5cm) ve vzdálenosti 6" (152mm) PSIG Bar SCFM SLPM FPM M/S dBA Unce Gramy 20 1.4 1.1 31 3000 15.2 64 0.4 11 40 2.8 1.8 51 5000 25.4 72 1.0 28 60 4.1 2.4 68 7500 38.1 76 1.6 45 80 5.5 3.1 88 10,000 50.8 80 2.3 65 100 6.9 3.8 108 12,000 61 83 2.9 82 Testováno s 12" (305mm) Full-Flow Air Knife Rozměry – hliníková lišta - Aluminum Full-Flow Air Knife Rozměry - nerezová ocel - Full Flow Air Knife Universální systém montáže nožů (Universal Air Knife Mounting System) Nový model 9060 držáku nožů je používán pro bezpečné a přesné umístění pro většinu vzduchových nožů firmy ExAir. Může být montován buď na horní nebo spodní stranu většiny vzduchových nožů (Super Air Knife, Standard Air Knife and Full-Flow Air Knife). Universální systém montáže má odolnou ocelovou konstrukci, která je použitelná pro různé průmyslové aplikace. Klikněte zde pro více informací o montážním systému (Universal Air Knife Mounting System). Elektronická kontrola průtoku (Electronic Flow Control) Nový EFC je elektronická kontrola průtoku, která velmi snižuje cenu za tlakový vzduch vypínáním tlakového vzduchu, pokud není přítomen žádný ofukovaný produkt. Dochází k minimalizaci použitého tlakového vzduchu pro ofukování, sušení, chlazení, dopravování a eliminaci elektrostatiky. EFC je kombinace fotoelektrického snímače s časovačem, který snižuje spotřebu vzduchu vypnutím, pokud není přítomen ofukovaný produkt. Klikněte zde pro více informací. Modely Plnoprůtokové - Aluminum Full-Flow Air Knife Model # Popis 2603 3" (76mm) Aluminum Air Knife 2606 6" (152mm) Aluminum Air Knife 2609 9" (229mm) Aluminum Air Knife 2612 12" (305mm) Aluminum Air Knife 2618 18" (457mm) Aluminum Air Knife 2624 24" (610mm) Aluminum Air Knife 2630 30" (762mm) Aluminum Air Knife 2636 36" (914mm) Aluminum Air Knife Aluminum Full-Flow Air Knife – sada vymezovacích podložek Model # Popis 2903 3" (76mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2906 6" (152mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2909 9" (229mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2912 12" (305mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2918 18" (457mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2924 24" (610mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2930 30" (762mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2936 36" (914mm) Aluminum Air Knife Shim Set Sada obsahuje (1) .001" (.03mm), .003" (.08mm) a .004" (.10mm) silnou podložku z plastu Nerezová ocel - Stainless Steel Full-Flow Air Knife Model # Popis 2603SS 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife 2606SS 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife 2609SS 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife 2612SS 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife 2618SS 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife 2624SS 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife 2630SS 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife 2636SS 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife Nerezová ocel - Full-Flow Air Knife Shim Sets– sada vymezovacích podložek Model # Popis 2903SS 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2906SS 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2909SS 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2912SS 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2918SS 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2924SS 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2930SS 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2936SS 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set Sada obsahuje (1) .002" (.05mm) silnou ocelovou podložku. Příslušenství Model # Popis 9060 Universal Air Knife Mounting System 9001 Cyklónový odlučovač, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9032 Cyklónový odlučovač, 1/2 NPT, 90 SCFM (2548 SLPM) 9002 Cyklónový odlučovač, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9005 Olejový filtr, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM) 9006 Olejový filtr, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM)r 9008 Tlakový regulátor s manometrem, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) 9033 Tlakový regulátor s manometrem, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9009 Tlakový regulátor s manometrem, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9020 Solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9021 Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9034 Střední solenoidový ventil, 120V, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9035 Střední solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9036 Velký solenoidový ventil, 120V, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) 9037 Velký solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) 9065 Velký solenoidový ventil, 24VDC, 50/60Hz, 1 NPT, 350 SCFM (9911 SLPM)

# Text boxes

Std. Air Knife Airflow Length

délka Full-Flow Air Knife

délka proudění

délka Full-Flow Air Knife

délka proudění