| Air Jet Selection Guide Vzduchové trysky |  |
| --- | --- |
| Jak trysky fungují? Trysky využívají “Coanda” efektu (stráhávání vzduchu vysokorychlostní kapalinou). Jak je zobrazeno vpravo, malé množství tlakového vzduchu (černé šipky) prochází vnitřní kruhovou hubicí nadzvukovou rychlostí. Vytvářené vakuum strhává velké množství vzduchu z okolí skrz trysku (modré šipky). |  |

| Model 6010 | Model 6013 | Model 6019 |
| --- | --- | --- |
| Porovnání trysek Model Materiál Popis Vstup Spotřeba vzduchu při 5.5 Bar Síla Úroveň hluku dBA SCFM SLPM Unce Gramy 6010 Mosaz Vysoký průtok (High Flow Air Jet) 1/8 NPTM 11 311 7+ 200 78 6019 Mosaz Nastavitelná (Adjustable Air Jet) 1/8 NPTM 18 509 16*** 453 83 6013 Mosaz Vysokorychlostní (High Velocity Air Jet) 1/8 NPTM 22 622 20++ 567 82 *** Síla měřena v 12" (305mm) od cíle Úroveň hluku měřena ve vzdálenosti 3' (914mm) Všechna měření při 5,5 bar (80 PSIG) +Síla měřna ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s vymezovací podložkou 0,15 mm (.006") ++Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s vymezovací podložkou 0,38 mm (.015") |

# Text boxes

Tryska

Nastavitelná tryska

Vysokorychlostní tryska

Tryska s velkým průtokem