Model 1122 a 1122SS 2" Super Air Nozzle Hubice o rozměru 2" (51mm) Super Air Nozzle je vysokoúčinná, jedinečná plochá vzduchová hubice. Patentovaný* design používá speciální podložky pro úpravu krajních pozic součástí. Přesné množství vzduchu je dodáváno skrz úzkou mezeru, napříč plochého čela. Výsledkem je široký, silný proud o vysoké rychlosti, s laminárním prouděním. Hluk a spotřeba vzduchu jsou minimální. Ploché hubice od jiných výrobců používají řadu děr, které spotřebují velké množství vzduchu, jsou hlučné a nebezpečné. (klikněte pro více detailů). Proud z hubice 2" Super Air Nozzle nelze zablokovat a odpovídá US předpisům (OSHA standards 29 CFR - 1910.95(a) a 1910.242(b)). Hubice 2" Super Air Nozzle má 0.015" (0.38mm) vzduchovou mezeru, která je nastavena pomocí ocelové vymezovací podložky, která je nainstalována mezi krytku a tělo. Síla a množství můhou být zesílany nebo zeslabeny pomocí instalace různých vymezovacích podložek. Model 1122SS je vyroben z oceli (Type 316 stainless steel), vhodný pro vysoké teploty, potravinářství, farmaceutický průmysl a korozivní prostředí.

Síla a průtok mohou být jednoduše zesíleny nebo zeslabeny instalací rozdílných vymezovacích podložek. Hubice 2" Super Air Nozzles ofukují kovové součásti, které procházejí vakuovou komorou. Hubice Model 1122 2" Super Air Nozzle byla nainstalována pro zlepšení čištění ocelových tyčí.

| * Patent #5402938 |  |
| --- | --- |
| 2" Super Air Nozzle |  |

| Model 1122 - 1/4 NPT vnitřní Materiál: slitina Zn/Aluminum Model 1122SS - 1/4 NPT vnitřní Materiál: ocel - Type 316 Stainless Steel |  |
| --- | --- |

| Výkon | Tvar proudu (Airflow Pattern) |
| --- | --- |
| Spotřeba Síla* Hladina hluku SCFM SLPM Ounces Grams dBA 22 622 22 624 77 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar 0.015" (0.38mm) vymezovací podložka |  |

Vymezovací podložky (Shim)

Model 1132SS sada vymezovacích podložek z oceli (Stainless Steel Shim Set) pro hubici 2" Super Air Nozzle (na obr.) obsahuje 0.005" (0.13mm), 0.010" (0.25mm) a 0.020" (0.51mm) silné vymezovací podložky. Podložka 0.015" (0.38mm) je nainstalována.