Nastavitelný zesilovač vzduchu a vysokorychlostní tryska suší blok motoru před montáží. Vysokorychlostní trysky (Model 6013 High Velocity Air Jet) Poskytují maximální sílu s úzkým, směrovým paprskem. Nejlepší výběr pro vyndávání součástí, odstranění zbytků, sušení součástí. Sada vymezovacích podložek (Shim Sets): Podložky mohou být použity pro změnu štěrbiny u Modelu 6013 High Velocity Air Jet. Změna podložky ovlivní spotřebu vzduchu, sílu, proud a vacuum. Pro objednání: sada podložek Model 6313 Air Jet Shim Set. Kombinace ysokorychlostní trysky Model 6013 High Velocity Air Jets a zesilovače vzduchu Model 6042 Adjustable Air Amplifiers suší odlitek motoru.

Vysokorychlostní tryska (High Velocity Air Jet) Model 6013 - 1/8 NPT vnitřní Material: MosazBrass Výkon Tvar proudu (Airflow Pattern) Air Consumption Force* Sound Level SCFM SLPM Ounces Grams dBA 22 622 20 567 82 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar Sada vymezovacích podložek Model 6313 Air Jet Shim Set pro vysokorychlostní trysku (High Velocity Air Jet - na obrázku) obsahuje 0.006" (0.15mm) a 0.009" (0.23mm) silnou podložku. Podložka 0.015" (0.38mm) je nainstalována v trysce Model 6013 Air Jet.