| Model 140200 2" NPT Threaded Line Vac lze jednoduše napojit na běžný rozvodný sytém. |  |
| --- | --- |
|  | Threaded Line Vac™ Levná přeprava s použitím běžných potrubních rozvodů! Přepraví částice, materiály, odpad - bez pohyblivých částí! |

| Threaded Line Vac Air po připojení na běžný potrubní rozvod zajišťuje přenos kompaktních materiálů a odpadu. Threaded Line Vac se vyznačuje snadnou instalací do běžných potrubních rozvodů z běžných materiálů jako je ocel, plast, pozink, měď atd. Výkon je stejný jako u Standard Line Vac. Threaded Line Vac jsou ideální pro přepravu velkého množství materiálu na dlouhé vzdálenosti. Malé množství stlačeného vzduchu vyprodukuje vakuum na jednom konci a ostatní proud vzduchu opustí Line Vac z druhé strany. Přepravní efekt je okamžitý. Regulace stlačeného vzduchu tlakovým regulátorem poskytuje možnost regulace výkonu a přepravovaného množství. Konstrukce je z hliníku nebo nerezové oceli, která vyhovuje široké různorodosti přepravovaných aplikací. Přídavný nosný držák umožní snadné připevnění. Žádné pohyblivé části zajišťují bezúdržbovost. Modely od 3/4" NPT až 2" NPT jsou skladem. Další velikosti je možné dodat na základě zvláštní objednávky. Kuličková ložiska se snadno přepraví modelem 141125 1 1/4" z nerezové oceli Threaded Line Vac do sběrné nádoby. . Závity Line Vac na obou stranách umožňují snadné připojení na běžné potrubní rozvody. |
| --- |
| Aplikace Výhody Násypky Kompaktní Napínání vláken Tichý Přeprava materiálu Bez pohyblivých částic Vyjmutí materiálu Hodí se pro připojení na běžné hadice či trubky Odstranění pilin Hliník nebo nerezová ocel Část přenosu Dostupný ze skladu Plnící operace Široká výkonnostní řada |
| Rozměry |
| St.St. Modely Hliníkové Modely A ( Stoupací velikost Palce) B C D E F G H I J K L M N O P 141075 140075 3/4 NPT in .50 1.88 3.88 1.88 1.0 2.0 1.0 .76 1.52 .25 1.38 .06 1.44 .20 1/4 NPT mm 13 48 99 48 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5 141100 140100 1 NPT in .75 2.13 4.25 2.06 1.19 2.0 1.0 .65 1.3 .25 1.32 .06 1.56 .20 1/4 NPT mm 19 54 108 52 30 51 25 17 33 6 34 2 40 5 141125 140125 1-1/4 NPT in 1.0 2.38 4.63 2.25 1.38 2.5 1.25 1.0 2.0 .31 1.61 .06 1.68 .28 1/4 NPT mm 25 60 118 57 35 64 32 25 51 8 41 2 43 7 141150 140150 1-1/2 NPT in 1.25 2.75 4.63 2.25 1.38 2.5 1.25 .86 1.73 .25 1.44 .06 1.88 .28 3/8 NPT mm 32 70 118 57 35 64 32 22 44 6 37 2 48 7 141200 140200 2 NPT in 1.75 3.25 4.63 2.25 1.38 3.0 1.5 1.17 2.34 .28 1.48 .06 2.13 .28 3/8 NPT mm 44 83 118 57 35 76 38 30 59 7 38 2 54 7 |
| Výkonnost 80 PSIG (5.5 BAR) Spotřeba vzduchu Vakuum Model # SCFM SLPM "H2O kPa 141075, 140075 10.7 303 -72 -18 141100, 140100 14.7 416 -42 -11 141125, 140125 25.9 733 -42 -11 141150, 140150 33 934 -36.8 -9 141200, 140200 45 1274 -28.5 -7 |
| Modely |  |  |  |
| Hliníkový Threaded Line Vac Model # Popis 140075 3/4" NPT Threaded Line Vac 140100 1" NPT Threaded Line Vac 140125 1-1/4" NPT Threaded Line Vac 140150 1-1/2" NPT Threaded Line Vac 140200 2" NPT Threaded Line Vac |

Nerezová ocel Threaded Line Vac Model # Popis 141075 ¾” NPT Threaded Line Vac 141100 1” NPT Threaded Line Vac 141125 1-1/4” NPT Threaded Line Vac 141150 1-1/2” NPT Threaded Line Vac 141200 2” NPT Threaded Line Vac

Vysoko teplotní Threaded Line Vac Model # Popis HT141075 3/4" NPT Threaded Line Vac HT141100 1" NPT Threaded Line Vac HT141125 1-1/4" NPT Threaded Line Vac HT141150 1-1/2" NPT Threaded Line Vac HT141200 2" NPT Threaded Line Vac

Doplňky Model # Popis 6995 Nosný držák pro 3/4" a 1" 6996 Nosný držák pro 1 - ¼" a 1 - 1/2" 6997 Nosný držák pro 2" Threaded Line Vac Units 9001 Cyklónový odlučovač 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9005 Olejový filtr, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM) 9008 Regulátor tlaku s manometrem 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM)

# Text boxes

B - průměr

P (vstup vzduchu)

Nosný držák

Průtok